РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ GPS НАВИГАТОРА AEROSAT, МОДЕЛЬ SP-710

# Сфера применения

- Стандарт относится к MESADA 980B-MSD-070 для GPS.

- Данный стандарт обуславливает спецификацию и руководство пользователя.

- Введение базируется на интерфейс меню, состоящее из полных слов.  Если покупатель желает использовать меню из слов с сокращениями, измените данное руководство путём удаления картинок.

# Операционный стандарт

- Операционный стандарт навигационного ПО

# Описание товара

- 7-дюймовый жидкокристаллический цветной сенсорный экран, разрешение 480×234 пикселей

- Стереовыход, 1W hi-fi встроенный динамик, регулируемый звук

- Работа путём нажатия клавиш и работы с сенсорным экраном с помощью стилуса

- Встроенный модуль SiRF STAR III GPS

- Встроенная GPS антенна

- Возможность загрузки карт на SD-карту и «нанд-флэш»

- Поддержка mp3 mp4 файлов

- Поддержка входящего-исходящего аудио- и видеосигналов

- Встроенная функция Bluetooth

- Видеоплейер: asf,avi,mp4,wmv

- Аудиоплейер: mp3,wav,mid

- Просмотр изображений: BMP,JPG,PNG,GIF;

- Электронная книга: TXT

- Встроенная литиевая батарея DC12V, может подсоединяться напрямую к прикуривателю

- Двойная индикация: красный свет означает зарядку, по окончании зарядки включается зелёный свет

# СПЕЦИФИКАЦИЯ

| Параметры окружающей среды |
| --- |
| Габариты, мм | XXmm*XXmm*XXmm |
| Рабочая температура | -10℃ ~ +70℃ |
| Температура хранения | -40℃ ~ +80℃ |
| Рабочая влажность воздуха | 45% ~ 80%RH |
| Влажность воздуха при хранении | 30% ~ 90%RH |

| Параметры системы |
| --- |
| Операционная частота | 400MHZ |
| Процессор | SAMSUNG S3C2440A-40 |
| ОЗУ | 64MB |
| NAND FLASH | 64MB/128MB(на выбор клиента, до 1GB) |
| Навигационное ПО | SD-карта либо встроенная NAND FLASH |
| Операционная система | WINCE 4.2 NET |
| Тип компилятора | ARMV4 |

| Общие параметры |
| --- |
| Видеовыход | CVBS/NTSC |
| Напряжение на видео | 1.0Vpp/75 OU |
| Размер экрана, дюймов | 7inch |
| Разрешение экрана | 480x234 |
| Аудио выход | CD-качество |
| Аудио мощность | 2-канальные наушники 0.25W/CHANEL, 1-канальный 8ou/1W |
| Средняя мощность | 1.5W |
| Мощность в режиме ожидания | 24mW |
| Напряжение на входе | DC 9 --30V |
| Тип аккумулятора | Заряжаемая встроенная литиевая батарея 1200mAH |
| Время работы батареи | 2 часа обычное использование;600 часов в «спящем» режиме |
| Аппаратные средства GPS |
| Чипсет | SiRF Star III |
| Частота | 1.575GHZ |
| Код грубого определения местоположения объектов | 1.023 MHZ частота чипа |
| Каналы | 20 каналов |
| Чувствительность трекинга | -159dBm |
| Точность определения местоположения | 10m, 2D RMS 5m, 2D RMS, WAAS-подключение |
| Частота обновления | 0.1м/с |
| Обновление данных | 1HZ |
| Время повторного захвата цели | В среднем 0.1с |
| Время «горячего» запуска | В среднем 1с |
| Время «тёплого» запуска | В среднем 38 с |
| Время «холодного» запуска | В среднем 42 с |
| Высота над уровнем моря (максимальная) | 18,000 м |
| Максимальная скорость | 515 м/с |
| Ускорение | < 4g |
| Внутренняя антенна | Встроенная антенна |
| Усиление внутренней антенны | 27dB |
| Напряжение внутренней антенны | 3.3V±5% |
| Сила тока внутренней антенны | 15mA |
| Тип внешней антенны | MMCX |
| Напряжение внешней антенны | 3.3V±5% |
| Усиление внешней антенны | 27dB |
| Сила тока внешней антенны | 15mA |

# Вводная часть

| Location | Description | Location | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 7-дюймовый экран | K | AV Вход |
| B | Внешняя антенна | L | Гнездо для стереонаушников |
| C | Антенна | M | Гнездо для подключения зарядки |
| D | “Вкл/Выкл” Нажатие 3 сек и больше—Вкл/Выкл, краткое нажатие—вход в «спящий» режим/возврат к рабочему режиму | N | Аккумулятор |
| E | Клавиша Меню | O | Разъём для SD-карты |
| F | “AV” клавиша | P | Перезагрузка/Сброс |
| G | Клавиша Настройка | Q | Динамик |
| H | Клавиша увеличения громкости |  |
| I | Клавиша уменьшения громкости |  |
| J | USB-выход |

# Эксплуатация

## Вкл/Выкл (Off/On)

- Нажмите “Вкл/Выкл” на 3 и более сек., начнётся загрузка системы.

- В процессе работы, нажмите Вкл/Выкл, чтобы перейти в «спящий» (энергосберегающий) режим, индикатор не горит, нажмите Вкл/Выкл ещё раз, система войдёт в рабочий режим через 1 сек., индикатор снова зажжётся, как показано на следующем рисунке.

- В рабочем режиме, удерживайте “Вкл/Выкл” 3 и более секунды, навигатор выключится:

## Интерфейс аудиоплейера

- Главное меню:

Нажмите “”, чтобы запустить аудиоплейер:

Нажмите “”, чтобы добавить аудиотрек:

Нажмите аудиофайл, ,нажмите“” или дважды щёлкните по файлу, вернитесь к интерфейсу аудиоплейера:

Нажмите “”, чтобы выбрать все файлы:

Нажмите “”, чтобы вернуться в меню аудиоплейера.

Нажмите “”, чтобы продолжить добавление аудиофайлов, нажмите “”, чтобы вернуться в меню аудиоплейера.

Нажмите “” для проигрыша файла либо дважды щёлкните на файл:

Нажмите “”, чтобы установить паузу

нажмите“”, чтобы перейти к следующему файлу

нажмите“”, чтобы перейти к предыдущему файлу

нажмите“”, чтобы повторно проигрывать одну и ту же мелодию

нажмите“”, чтобы проигрывать по порядку

нажмите“”, чтобы заработал динамик

нажмите“”, чтобы отключить динамик

нажмите“”, чтобы удалить выделенные файлы

нажмите“”, чтобы удалить все файлы

нажмите“”, чтобы выйти

Регулировка звука-на панели регулировки звука, порядок проигрыша файлов-на панели проигрыша файлов.

## Видеоплейер

- Главное меню:

нажмите“”, чтобы запустить видеоплейер

нажмите“”, чтобы выбрать видеофайл:

Выделите видеофайл, нажмите “” либо дважды нажмите на имя файла:

Либо нажмите “  ”, чтобы выделить все файлы:

нажмите”  ”, чтобы вернуться в видеоплейер.

нажмите“”, чтобы продолжить добавление видеофайлов, нажмите “”, чтобы вернуться к видеоплейеру.

нажмите“  ”, чтобы проигрывать файл, либо дважды нажмите на имя файла:

Нажмите ” ” для приближения:

Нажмите   ” ”, чтобы развернуть изображение на весь экран:

нажмите“”, чтобы выключить динамик

нажмите“”, чтобы включить динамик

нажмите“”, чтобы перейти к следующему файлу

нажмите“”, чтобы перейти к предыдущему файлу

нажмите“”, чтобы удалить выделенные файлы

нажмите“”, чтобы удалить все файлы

нажмите“” для выхода

## Интерфейс электронной книги

- Главное меню:

нажмите“”, чтобы выбрать электронную книгу:

нажмите “” в верхнем правом углу, выберите путь к файлу:

нажмите“” либо дважды нажмите на имя файла, вернитесь в электронную книгу:

нажмите“”, чтобы отобразилась информация о файле, включая размер файла, дата создания, время последнего доступа и т.д.:

нажмите“”, чтобы установить скорость прокрутки файла, размер шрифта, цветовое решение, тип шрифта и цвет заднего плана:

нажмите“” для перехода к первой странице

нажмите“” для перехода к последней странице

нажмите“”, чтобы перейти к предыдущей странице

нажмите“”, чтобы перейти к следующей странице

нажмите“” , страница будет перематываться автоматически

нажмите “” для выхода

## Интерфейс просмотра изображений:

- Главное меню:

Нажмите “”, чтобы войти в режим просмотра изображений:

1、нажмите“”, чтобы ввести атрибуты файла. Интерфейс отобразит путь к файлу, размер файла, высоту, длину.

нажмите “”, чтобы установить паузу, слайд-шоу, повтор слайд-шоу и т.д.: изображения, цвет и т.д.

нажмите“”, чтобы выбрать путь к файлу:

Выделите файл, нажмите “” либо дважды нажмите на имя файла, затем выйдите из режима просмотра изображений:

нажмите “”, чтобы просмотреть переднее изображение

нажмите “” для просмотра следующего изображения

нажмите “” для режима просмотра слайдов

нажмите “” для отображения файла в фактическом размере

нажмите “” для уменьшения

нажмите “” для приближения

нажмите “” для поворота изображения влево на 90 градусов.

нажмите “”,для поворота изображения вправо на 90 градусов.

нажмите “” для выхода

## GPS монитор

- Главное меню:

- нажмите “” для входа в настройки, в них—8 иконок:

- нажмите GPS монитор “”, чтобы войти в интерфейс:

нажмите “” справа:

нажмите “”, чтобы ввести поток данных от спутника:

нажмите “” справа, чтобы отобразилась информация (номера планет и запись сигналов):

нажмите “” справа, чтобы получить данные о широте, долготе и времени:

После захвата информации, нажмите “” для выхода

Замечание: при тестировании GPS монитора, приборы должны быть размещены на открытом воздухе.

## Выбор языков

- Панель «Настройки»

- нажмите “”, чтобы выбрать язык: нажмите“”:

нажмите “”, чтобы вернуться в «Настройки»

## FM-настройка

- Панель «Настройки»:

- нажмите“” для входа в меню FM-настройки:

Чтобы выделить «Использовать выбранную частоту» и «включить» либо «выключить» ее, нажмите“” или “”, чтобы отрегулировать частоту, затем нажмите  “”.

## Калибровка сенсорного экрана

- В «нНастройках» нажмите“”, войдя в раздел «Калибровка экрана» (screen calibrating). Не нажимайте центральный курсор до тех пор, пока калибровочный курсор движется к левому верхнему углу; таким же образом откалибруйте нижний правый угол, верхний правый угол.  Если калибровка экрана не удалась, снова произойдет переход в интерфейс калибровки.  Если все прошло хорошо, появится «ОК».  Результаты можно сохранить, вне зависимости от того, включается прибор или нет (можно калибровать прибор каждый раз после его выключения-включения, но приборы идут уже откалиброванные с завода).

## Регулировка звука

В меню «Настройки»:

- нажмите“”, чтобы выйти в регулировку звука:

Установите звук/выключите его (mute), затем нажмите “”, чтобы вернуться к настройкам.

## НАВИГАЦИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

- Вставьте SD-карту с навигационным ПО.  В «Меню»:

нажмите “”, чтобы войти в «Настройки»:

Нажмите «Навигация» (Navi Opt) “”:

нажмите“»

Выберите навигационное ПО, указав на путь файла, нажмите “” для выхода.

Нажмите“”, чтобы войти в интерфейс «Навигация», далее следуйте инструкциям для конкретного ПО.

## ЛАМПОЧКА-ИНДИКАТОР

  - Пилотная лампочка голубая—система работает.

  - Желтая лампочка—идет зарядка батареи, когда батарея заряжена—свет сменится на зеленый.

## Функция КЛАВИША (Key)

- При работающей системе , нажмите “MENU”.

- Удерживайте “Вкл/Выкл” в течение 3 секунд, чтобы открыть либо закрыть систему, нажмите, не удерживая, Вкл/Выкл, чтобы перейти в «спящий режим» или выйти из него.

- Нажмите «ВВЕРХ/ВНИЗ/ВЛЕВО/ВПРАВО», чтобы сделать выбор

- Нажмите «Возврат» (Return), чтобы вернуться к предыдущей функции

- Нажмите «Сброс» (Reset), чтобы перезапустить систему

- Нажмите “AV”, чтобы перейти к полному видеосигналу/LINЕ

- Нажмите “ESC”, чтобы сбросить функцию;

- Нажмите “Настройка” (Setup):

  - “Function select”: нажмите субменю в “TV” или “GPS” интерфейсе.

В “TV” интерфейсе экран будет отображать видеосигнал, исходящий из входящего видеоинтерфейса (видеосигналы будут показываться без голубого свечения). Перейдите в GPS интерфейс.  Данные действия можно проделать и в видеорежиме, с переходом между режимами.

  - “Подсветка экрана” (Back Light): нажмите Отрегулировать подсветку экрана (Adjust backlight brightness) в субменю, нажмите "+", чтобы усилить подсветку, либо нажмите "-", чтобы убавить подсветку.

  - «Контраст экрана» (Lcd contrast): выберите субменю, чтобы отрегулировать контрастность, нажмите "+", чтобы усилить контрастность, и нажмите "-", чтобы уменьшить контрастность.

  - «Режим работы экрана» (TV display mode): выберите «Режим работы экрана» (Video Display Mode): 16/9 либо 4/3

  - «Выключить звук» (Speaker mute).  Выберите «Выключить звук», выберите «Выкл.» (OFF) (динамик включен), «Вкл» (ON) (динамик выключен)

  - Нажмите еще раз «Настройки» (SETUP) или нажмите иконку на экранном меню (Иконка №6), вы выйдете из настроек на экранном меню.

# МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Храните и используйте прибор подальше от высоких температур, влаги, излишней запыленности.

- Не подвергайте прибор давлению

- GPS-антенна должна быть направлена к небу.

- Когда иконка выбрана, она отсвечивает оранжевым контуром, иконка становится оранжевой, когда на нее нажали.

Дорогой покупатель!

Мы благодарим Вас за Ваш выбор.  Мы уверены, что данное изделие будет удовлетворять Вашим запросам.

Просим Вас внимательно изучить Инструкцию по эксплуатации.

Гарантийный срок, установленный фирмой-производителем, составляет 12 месяцев со дня покупки.  Данным гарантийным талоном ОДО «Интомаш» подтверждает отсутствие каких-либо дефектов в купленном Вами изделии и обязуется обеспечить бесплатный ремонт либо замену вышедших из строя элементов в течение всего гарантийного срока.  Однако ОДО «Интомаш» оставляет за собой право отказа от бесплатного гарантийного ремонта в случае несоблюдения изложенных ниже условия гарантии.

Условия гарантии.

- Гарантия действительна только при наличии настоящего гарантийного талона.

- Бесплатный ремонт или замена производятся только в течение гарантийного срока, указанного в данном гарантийном талоне.

- Серийный номер и модель изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

- Изделие снимается с гарантии в случае нарушения правил эксплуатации и хранения, изложенных в инструкции по эксплуатации.

- Изделие снимается с гарантии в следующих случаях:

А) если изделие имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта изделия в неуполномоченном центре.

Б) если обнаружены несанкционированные изменения конструкции или схемы изделия за исключением случаев, оговоренных в Инструкции по эксплуатации.

6.  Гарантия не распространяется на следующие неисправности:

А) механические повреждения;

Б) повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, насекомых (за исключением пропуска влаги в вследствие дефекта производителя);

В) повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;

Г) Повреждения, вызванные использованием нестандартных расходных материалов и запчастей.

7. Гарантия не распространяется на расходные материалы.

Гарантийный талон №

Изделие:

Серийный №:

Фирма-продавец:

Адрес фирмы-продавца:

Телефон фирмы-продавца:

Модель:

Срок гарантии:

Дата продажи:

Печать фирмы-продавца:

Подпись продавца: